## Slide 1
카메라 좌표계에서 추정한 디바이스 배치
카메라 정면 평면 (zc에 수직)
1
2
3
4
5
xc
yc
zc
각 디바이스를 개별 마커로 추정 → 깊이·기울기 오차
원근 투영
카메라 영상 (2D)
1
2
3
4
5
가까운 쪽: 크게
먼 쪽: 작게
핀홀 투영: x' = fx x / z + cx , y' = fy y / z + cy
정점마다 깊이 z가 달라 서로 다른 배율로 축소됨
→ 직사각형 화면이 사다리꼴로 보이고 크기·간격이 왜곡
→ 카메라 좌표 (x, y)를 그대로 쓰면 2D 배치가 틀어짐
(a) 보정 전: 기울어진 비디오 월이 카메라에서 사다리꼴로 인식되는 상태

## Slide 2
공통 평면 추정과 디바이스 정렬
공통 평면 z = ax + by + d
1
2
3
4
5
xc
yc
zc
ru
rv
g
c
점선: 개별 추정 위치, 실선: 공통 평면에 맞춘 위치
평면 좌표 변환
공통 평면 좌표 (u, v): 정면에서 본 배치
1
2
3
4
5
u
v
mina,b,d Σi Σk [ zi,k − (a xi,k + b yi,k + d) ]2
ru = h / ‖h‖ , h = ex − (exTg)g , rv = g × ru
ui,k = (pi,kcam − c)Tru , vi,k = (pi,kcam − c)Trv
→ g 방향 성분이 제거되어 모든 디바이스가 한 평면에 정렬되고,
실제 크기·간격을 가진 직사각형 배치로 복원
(b) 보정 후: 공통 평면에 디바이스를 맞추고 평면 좌표로 변환하여 정면 배치로 복원한 상태